## Slide 1: 4 – Quiz
Jerry Bracke

## Slide 2: Quiz
1. Het grote voordeel van SSB modulatie t.o.v. AM modulatie is:
Maximale range met minimum vermogen
Eenvoudige carrier herinjectie
Eliminatie van carrier interferentie
Maximale range en eliminatie carrier interferentie

## Slide 3: Quiz
2. Het ruisvoordeel van SSB tov AM is:
3-5 dB
5-7 dB
8-10 dB
10-12 dB

## Slide 4: Quiz
3. Wat is het verschil tussen een balanced modulator en een standaard modulator? In de balanced modulator geldt:
Geen carrier in output
180° fase verschil tussen zijbanden
Enkel één zijband als output
Harmonischen worden onderdrukt

## Slide 5: Quiz
4. In een balanced-ring modulator, wordt carrier onderdrukking bekomen door:
Dual-gate FET
Center tapped transformers
Non-lineariteit van diodes
Symmetrische differentiële versterkers

## Slide 6: Quiz
5. Het volgende kan niet gebruikt worden om een DSB-SC signaal om te vormen tot een SSB-SC signaal:
Kristal filter
Keramische filter
Mechanische filter
Tank circuit

## Slide 7: Quiz
6. Wat is een voordeel van de phase shift methode t.o.v. de filter methode om SSB te genereren?
Geen hoge Q filters hoeven gebruikt te worden
Geen extra intermediate balanced modulators vereist
Het is eenvoudiger om van zijband te veranderen
Zowel a, b en c

## Slide 8: Quiz
7. Een SSB ontvanger recupereert het informatie signaal door:
De USB en LSB signalen met elkaar te vermenigvuldigen en de resulterende verschil frequenties te verwijderen
De USB of LSB signalen te vermenigvuldigen met de intern gegenereerde carrier
Harmonischen te filteren van de ontvangen zijband frequenties
De DC component te versterken door “mixing”

## Slide 9: Quiz
8. SSB is minder geschikt voor transmissie van:
Code
Muziek
Stem
Allen hierboven

## Slide 10: Quiz
9. Het secundaire voordeel van een switching modulator:
Een analoge multiplier kan gebruikt worden
Frequency upconversion
De mogelijkheid om digitale signalen te gebruiken
Geen generatie van harmonischen

## Slide 11: Quiz
10. SSB is minder gevoelig voor:
Shadow fading
Multipath fading
Frequency selective fading
Ionospherische refractie

## Slide 12: Statistieken per vraag

## Slide 13: Score per persoon